Первое включение.

1. Распакуйте передатчик и приемник

2. Вставьте батарейки в пульт. Соблюдайте полярность при установке батареек, это важно! При включении с разряженными батарейками, передатчик начнет мигать красным цветом. Если индикатор в передатчике  начал мигать красным в полете, немедленно сажайте модель.

3. Привязка.

3.1 Приготовьте модель. Как только процесс привязки будет завершен, приемник и передатчик сразу начнут работать. Держите модель так, чтобы ничего не случилось, если винт модели начнет вращаться.

3.2 Подготовьте передатчик.

Удерживайте кнопку «мульти-функция» (черная, под кнопкой включения) и не отпуская ее, включите передатчик. После этого отпустите кнопку «мульти-функция». Индикатор включения должен начать быстро мигать.

3.3 Подготовьте приемник.

Нажмите кнопку  “set”, удерживайте ее и включите приемник. Индикатор должен начать быстро мигать.

Если процесс привязки был проведен правильно, то индикаторы на приемнике и передатчике начнут мигать медленно.

4. Проверьте реверс рулевых машинок.

4.1 Передатчик оборудован модулем памяти, поэтому Вам не придется настраивать его заново при каждом включении.

4.2 Модель с нормальным приемником M-Link.

Все управляемые поверхности должны отвечать на ручки управления передатчика в правильном направлении. Проверьте рулевые машинки, включите реверс канала, если необходимо.

5. Проверьте дальность работы передатчика.

Очень важно проверить дальность передатчика перед первым полетом. Нажмите и удерживайте кнопку «мульти-функция»  сразу после включения передатчика. Индикатор должен мигать постоянно. Передатчик при этом понижает мощность выходного сигнала и издает предупреждающий сигнал. В таком режиме приемник должен получать от передатчика сигнал на расстоянии около 50 метров.

6. Всегда включайте сначала передатчик, затем приемник, выключайте в обратной последовательности.

7.7 Распределение каналов.

Канал 1 Элерон 1

Канал 2 Руль высоты

Канал 3 Руль направления

Канал 4 Газ

Канал 5 Элерон 2

Канал 6 AUX (требуется 6 канальный приемник) Кнопка, параллельная каналу газа при Mode 2. Триммера канала газа на пульте нет !

Подключайте рулевые машинки правильно.

7.9 Для того чтобы включить реверс канала, отклоните на пульте ручку этого канала до упора. Удерживая ее в таком положении,  нажмите и удерживайте кнопку «мульти-функция» в течение 3 секунд. Рулевая машинка повернется в другую конечную точку.

7.10 Триммера. Нужны для точной настройки центральных точек рулевых машинок. Например если модель не летит прямо, если просто отпустить ручки.

7.11 Двойные расходы

Нужны для того, чтобы уменьшить отклонение рулевых поверхностей модели при полном отклонении ручек на передатчике. Например для того, чтобы сделать модель менее вертлявой при полете на больших скоростях и для полета в спокойном режиме. Просто вертикально нажмите на правую ручку для включения или выключения двойных расходов. Короткий сигнал – уменьшенные расходы, длинный – полный ход рулевых машинок.

7.12 Файл сейв.

При потере сигнала, рулевые машинки возвращаются в заранее заданное положение.

Включите передатчик и приемник, выставите ручки в необходимом положении ( например газ полностью убран, все остальное в нейтрали). Кратковременно нажмите на кнопку “set”  на приемнике. Приемник запомнит положение рулевых машинок.

7.0 Защита от случайного включения мотора. После включения передатчика и приемника, для включения газа нужно вертикально нажать на левую ручку. Прозвучит характерный сигнал и канал газа активируется.